# Автоматизация стоянок, парковок и придомовых территорий с помощью системы распознавания номеров Трал Паркинг 2.

Установка системы распознавания номеров на шлагбаум или ворота позволяет автоматизировать въезд и выезд на охраняемую территорию, повысить уровень безопасности, снизить затраты на обслуживающий персонал и ускорить работу стоянки.

При подъезде транспортного средства в Трал Паркинг 2 делается фото, распознаётся номер, фиксируется дату и время проезда. Система сверяет встроенную базу на наличие номера в списке допущенных к проезду, если номер есть в разрешенном списке – подается команда на автоматическое открытие.

Использование Трал Паркинг 2 не требует значительных инфраструктурных затрат: достаточно подать питание и подсоединить устройство к контроллеру шлагбаума. Для работы Трал Паркинг 2 не требуется ПК, система распознавания работает автономно на вычислителе установленном гермокожух.

Состав комплекта Трал Паркинг 2 в гермокожухе:

- Вычислитель Трал Паркинг 2

- Камеру с вариофокальным объективом

- USB-флешк для хранения архива проездов

- Всепогодный гермокожух с кронштейном

- Блок питания на 24В

- CD с бесплатным программным обеспечением

### Распознавания автомобильных номеров комплект:

| Наименование | Описание | Кол-во Шт. | Стоимость Руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Трал Паркинг 2 в гермокожухе (готовый комплект к установке) | Смонтированный в гермокожух вычислитель Трал Паркинг 2, подготовленный для монтажа. Состоит из: цветной камеры 1/3"SONY, 700 ТВЛ, 0.0001 люкс. Объектива 1/3" DD 5.0~50.0мм с IR-коррекцией. Флеш накопителя на 20 000 проездов. Диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С. На выходе: кабель питания, клеммы для замыкания открытия шлагбаума контакт 300 В, 100 мА, и кабель LAN cat 5е. | 1 | 42 000 |
| Монтаж и настройка системы | Выезд специалиста в пределах Москвы и московской области установка и настройка системы Трал Паркинг 2. Консультация и обучение правилам эксплуатации | 1 | 7 500 |
| Общая стоимость оборудования и услуг в рублях (с учетом НДС): | 49 500 |

Указаны розничные цены, за скидкой обращайтесь в наш отдел продаж!

Трал Паркинг 2 это:

Просто – монтаж не требует сложной инфраструктуры и больших навыков

Не дорого – комплект, включая Программное Обеспечение , стоит всего 42000 рублей

Быстро – систему распознавания номеров можно развернуть всего за 2 часа

Удобно – интуитивно понятное ПО