# Система видеонаблюдения для эксплуатации на банкомате/терминале.

##### Схематическое изображение установленной системы видеонаблюдения.

Решение на базе сетевого видеорегистратора «Трал 74-500» позволяет значительно поднять уровень безопасности банкомата, построить качественную систему видеоконтроля с возможностью производить запись всех операций  в банкомате и выявлять случаи мошеннических действий.

Внешний вид, назначение разъемов.

1.Видеовходы 1-4. Предназначены для подключения источников композитного видеосигнала в стандарте PAL или NTSC;  2. Выход контрольного композитного видеосигнала и аудиосигнала. Подключение контроллера охранного шлейфа «A-box 4»;  3. Интерфейс Ethernet 10/100/1000 Base-T. Предназначен для подключения в локальную сеть, к персональному компьютеру или другим сетевым устройствам;  4. Интерфейс USB 2.0. Предназначен для подключения совместимых устройств;  5. Разъём питания +12 В постоянного тока;  6. Входы аудиосигнала (2 канала).

Основные характеристики.

| Входы | 4 видео, 2 аудио |
| --- | --- |
| Частота кадров | 25 к/с на канал |
| Разрешение | 704х576 (полный кадр) |
| Стандарт сжатия видео | H.264 или M‐JPEG |
| Типовой объем записи | 32 Гб/сут |
| Переключение цвет/ч.б. | автоматическое |
| Программное обеспечение | MultiVision 2 |
| Носитель информации | 500Gb-2Tb |
| Ethernet | Fast Ethernet 10/100 Base-T |
| Напряжение питания | 9…16 V DC |
| Потребляемая мощность | 24 Вт |
| Диапазон рабочих | +5°C…+35°C |
| Габаритные размеры / Вес | 185×110×55 мм / 2300 гр. |

Описание.

Видеорегистратор Трал 74‐500 предназначен для записи видеосигнала от одной до четырех аналоговых камер с частотой до 25 к/сек (704х576). Запись архива осуществляется на HDD 500 Gb, что позволяет сохранять архив глубиной до 10 суток. Видеорегистратор выполнен во фрезерованном алюминиевых корпусе, обеспечивающем защиту от внешних воздействий и хороший теплоотвод от тепловыделяющих компонентов изделия, а диапазон рабочих температур позволяет осуществлять эксплуатацию изделия круглогодично. Управление включением/выключением видеорегистратора может осуществляться при помощи внешнего датчика (по типу «сухой контакт») либо программно.

Программное обеспечение.

Внешний вид интерфейса ПО.

Размещенный в ситуационном центре банка компьютер, с установленным программным обеспечением MultiVision 2, служит для конфигурации рабочих параметров системы, наблюдения текущего изображения с камер и воспроизведения записанного архива. ПО работает под управлением OC Windows XP/7/8 или Ubuntu и позволяет наблюдать видеопотоки от нескольких Тралов одновременно на одном экране а ПО MultiMonitor 2 позволяет одновременно контролировать работоспособность всей сети регистраторов банка.

| Наименование | Внешний вид | Кол-во (шт.) | Цена РОЗНИЦА (руб.) | Цена ОПТ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Видеорегистратор Трал 74-500 |  | 1 | 28 000 | 24 900 |
| Комплект креплений для камер + провода + камера 2 шт. |  | 1 | 18 000 | 17 000 |
| Итоговая стоимость комплекта видеонаблюдения (с учетом НДС) | 46 000 | 41 900 |

Состав типовой системы видеонаблюдения на базе видеорегистратора Трал 74-500 состоит из следующих компонентов:

Типовые системы видеонаблюдения для банкомата / терминала.

| Видеорегистратор «Трал» или плата видеозахвата в банкомате/терминале. (+ и -) | Трал | Плата видеозахвата |
| --- | --- | --- |
| При необходимости организации бюджетной системы видеонаблюдения на банкомате / терминале плата видеозахвата несомненно выигрывает у видеорегистратора с аналогичными характеристиками по цене. | - | + |
| Емкость жесткого диска ПК банкомата / терминала должна быть достаточной для хранения необходимого объема записанной видеоинформации (обычно не менее 320гб), что обычно не так и приходится ставить 2й HDD, что не всегда возможно (особенно в старых версиях банкоматов / терминалов). | + | - |
| К характеристикам ПК банкомата / терминала для организации видеонаблюдения предъявляются определенные требования, которых необходимо придерживаться для стабильной работы системы видеонаблюдения, и не каждый банкомат / терминал отвечает этим требованиям, что значительно затрудняет масштабирование и приведение к единой системе безопасность банка. | + | - |
| Операционную систему ПК банкомата/терминала рекомендуется «содержать в чистоте» - не устанавливать посторонние программы, т.е. компьютер с охранной системой видеонаблюдения не рекомендуется использовать в других целях, что в условиях банкомата / терминала невозможно, так как помимо записи видео он осуществляет свою основную функцию, что может привести к сбоям и нестабильной работе комплекса в целом. | + | - |
| Надежность защиты систем от внешних воздействий (атак вирусов и целенаправленных действий из внешней сети). Видеорегистратор «Трал» построен на «Linux» и использует собственную файловую структуру, что делает его более защищенным от внешних атак. | + | - |
| Система видеонаблюдения на базе ПК банкомата / терминала менее стабильна вследствие зависимости ее от аппаратных и программных возможностей компьютера. В частности, от операционной системы. | + | - |
| После отключения питания 220В, стационарный видеорегистратор «Трал» за счет низкого энергопотребления может значительное время проработать от резервного источника питания, после чего отключается, потом при возобновлении питания он включается снова автоматически и продолжает видеозапись. В отличие от видеосервера на базе ПК банкомата / терминала после сбоя питания автоматически может не возобновить запись при некорректном запуске системы. | + | - |
| Система видеонаблюдения на базе ПК банкомата / терминала менее стабильна вследствие зависимости ее от аппаратных и программных возможностей компьютера. В частности, от операционной системы. | + | - |
| Общий вывод: на этапе проектирования и запуска использование плат видеозахвата кажется дешевле, но при дальнейшей эксплуатации оказывается, что использование отдельного видеорегистратора «Трал» увеличивает надёжность системы в целом и дает возможность экономить на обслуживающем персонале при возникновении сбоев. |
| Нам доверяют те, кто умеет считать деньги: |

Информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой.